## Slide 1: 多媒體程式設計 音訊資料處理
Instructor: 馬豪尚

## Slide 2: 音訊中的雜訊(噪音)
音訊中的雜訊(噪音)雖作為一個隨機訊號，仍然具有統計學上的特徵屬性
頻譜圖上的波型和能量分布即是雜訊的特徵之一，我們可以透過它來區分不同類型的雜訊
不同的雜訊可能會需要不同的處理方式
  疊加在時域上的噪音
    高頻與低頻噪音
    穩定/不穩定噪音
  疊加在頻域上的噪音
    混疊卷積噪音

## Slide 3: 高頻與低頻噪音
高頻噪音通常指的是超過某個頻率以上的雜訊
低頻噪音通常指的是低於某個頻率以上的雜訊
這兩種雜訊大部分不是人類關注的聲音
我們可以透過濾波器來濾除高頻或低頻雜訊

## Slide 4: 低通濾波器降低噪音
音訊波形(空間域)
傅立葉轉換後的頻譜(頻率域)
  在傅立葉空間定義出上述紅線的函數
  並將此函數與原本訊號的傅立葉轉換相乘

## Slide 5: 低通濾波器降低噪音
再做傅立葉逆轉換，就可得到濾除高頻部份的圖型

## Slide 6: 高頻或低頻噪音應用
應用情境
  假設原始音訊和噪音的頻率相差比較大
時域上的特徵為震幅
  情況1: 因為噪音的震幅比較大
  情況2: 噪音的震幅比原始音訊小

## Slide 7: 轉換到頻譜圖上
頻率域上的特徵為頻率與能量
將原始音訊轉換到頻率域上可觀察到頻率與能量的分布
  低頻的部分能量非常大
情況1的頻譜圖

## Slide 8: 轉換到頻譜圖上
將原始音訊轉換到頻率域上可觀察到頻率與能量的分布
  低頻的部分能量雖然大，但高頻的部分有些地方的能量更大(我們想要的音訊)
情況2的頻譜圖

## Slide 9: 過濾掉低頻的音訊
制定一個高通濾波器
將頻譜乘上這個高通濾波器

## Slide 10: 過濾後的頻譜圖
情況2的頻譜圖
情況1的頻譜圖

## Slide 11: 穩定與不穩定噪音
雜訊的頻譜是否隨著時間改變
  不改變為穩定噪音
    冷氣、汽車等機械聲音
  會隨著時間改變為不穩定噪音
    多種噪音混雜或音樂噪音

## Slide 12: 穩定噪音的降噪方法
譜減法(Spectral Subtraction)
  假設語音中的雜訊只有疊加噪音(把雜訊當作與正常訊號沒有關聯)
  帶噪訊號的頻譜減去噪音訊號的頻譜
  關鍵在於對噪音頻譜的估計
    基於頻譜在短時間內是平穩不變的特性來估計
    一般認為在一段音訊中的前幾個frame是沒有正常訊號

## Slide 13: 穩定噪音的降噪方法
譜減法實作過程
  根據語音訊號前幾個frame計算平均噪音譜作為估計噪音譜
  對語音進行切分frame，對每一個frame都做傅立葉轉換
  使用帶噪的訊號譜減去估計噪音譜
  如果出現負值，將其設定為0
  對減去噪音譜後的訊號進行傅立葉反轉換得到時域訊號
  根據frame的長度和hop length重組時域訊號

## Slide 14: 穩定噪音的降噪方法
Berouti譜減法
  減小音樂噪聲的方法是對噪聲譜使用過減技術
  同時對譜減後的負值設定一個下限，不是將它們設為0
    alpha（大於等於1）為過減因子，它主要影響語音譜的失真程度
    beta（大於0小於1）是譜下限參數，可以控制殘留噪音的多少以及音樂噪音的大小
    beta為一個固定值，而alpha根據當前frame的訊噪比進行計算

## Slide 15: 穩定噪音的降噪方法
Berouti譜減法實作過程
  根據語音訊號前幾個frame計算平均噪音譜作為估計噪音譜
  對語音進行切分frame，對每一個frame都做傅立葉轉換
  計算當前frame的訊噪比，然後求出過減因子alpha
  使用帶噪的訊號譜減去估計噪音譜
  如果出現負值，將其設定為
  對減去噪音譜後的訊號進行傅立葉反轉換得到時域訊號
  根據frame的長度和hop length重組時域訊號

## Slide 16: Scipy
SciPy是一個開源的Python演算法庫和數學工具
包含的模組有最佳化、線性代數、積分、插值、特殊函數、快速傅立葉轉換、訊號處理和圖像處理、常微分方程式
SciPy的基礎資料結構是由NumPy模組提供的多維陣列
安裝套件
  pip install scipy

## Slide 17: Scipy 讀取音訊
載入scipy讀取模組
  import scipy.io.wavfile
讀取wav
  scipy.io.wavfile.read(‘filename')
    filename為檔案名稱
    會回傳兩個值
      音訊的sample rate
      音訊本體資料(numpy array)

## Slide 18: Scipy 讀取音訊
儲存音訊的Numpy array為ndarray型態
根據音訊本身的位元深度來決定numpy array裡面儲存的資料型態為int16、int32、float32等
第一個維度的shape表示音訊的取樣點數
  data.shape[0]
第二個維度的shpae表示音訊的聲道數
  data.shape[1]
元素的值代表取樣點的振幅
  經過量化後的值
int16 | int16 | .. |  |  | ..
data[]
[
[
[
[
[
[

## Slide 19: Librosa讀取音訊
儲存音訊的Numpy array為ndarray型態
ndarray維度為(n,) 或 (…, n)
元素的值代表取樣點的振幅
  經過量化後的值
float32 | float32 | .. |  |  | ..
data雙聲道 (…, n)
[
[
[
[
[
[
float32 | float32 | .. |  |  | ..
[
[
data單聲道(n, )

## Slide 20: Scipy 寫入音訊
寫入WAV
  scipy.io.wavfile.write(filename, rate, data)
    filename為要寫入的檔案名稱
    rate為音訊的samplerate
    data為音訊資料
      資料格式為numpy ndarray(1D/2D)
      array元素的資料型態可為float32、int16、int32、unit8等

## Slide 21: 濾波器降噪
讀取音訊
  y, sr = librosa.load(filename, mono=True, sr=sr)
將音訊切成frame並做傅立葉轉換
  dataFFT = librosa.stft(data, n_fft=2048)
制定一個濾波器
  高通濾波器
  低通濾波器
將訊號通過濾波器做降噪

## Slide 22: Scipy.signal模組制定濾波器
b, a = signal.butter(N, Wn, btype='low', analog=False)
  N：濾波器的階數，越高階會讓頻率衰減越快
  Wn：臨界頻率
    對於低通和高通濾波器，Wn 是一個頻率值
    對於帶通(bandpass)和帶阻(bandstop)濾波器，Wn 是一個長度為 2 的序列
  Btype：濾波器的類型{‘lowpass’，’highpass’，’bandpass’，’bandstop’}
  analog：如果為True，則返回模擬濾波器，否則返回數字濾波器
回傳兩個值為濾波器的參數

## Slide 23: Scipy.signal模組制定濾波器
低通濾波器
  b, a = signal.butter(4, 1000, btype='lowpass', analog=False)
高通濾波器
  b, a = signal.butter(4, 3000, btype='highpass', analog=False)

## Slide 24: Scipy.signal 濾波函數
scipy.signal.filtfilt(b, a, data)
  輸入濾波器參數b和a
  data為輸入帶有噪音的音訊
  輸出經過濾波器降噪後的音訊

## Slide 25: 譜減法實作
根據語音訊號前幾個frame計算平均噪音譜作為估計噪音譜
對語音進行切分frame，對每一個frame都做傅立葉轉換
使用帶噪的訊號譜減去估計噪音譜
如果出現負值，將其設定為0
對減去噪音譜後的訊號進行傅立葉反轉換得到時域訊號
根據frame的長度和hop length重組時域訊號